# 高压交流输电调研报告

##### 问：我国特高压交流输电技术现状况求回答??

答：我国已掌握特高压交流输唯稿前电核心技术，并建立了完整的技术标准体系，为推广应用特高压交流输电技术奠定了基础。总体来说，我国特高压发展现状可用以下几个方面描述：

①首先，确定了特高压交流输电标准电压。

②揭示了复杂环境下特高压系统外绝缘非线性放电特性，研发了空气间隙、绝缘子配置和雷电防护技术。

③形成了特高压输变电设备设计、制造和试验关键技术，建立了完整的技术产业体系。

④实现了特高压工程环境友好目标，特高压交流试验示范工程电磁环境实测满足国家环保要求。

⑤提出了特高压输变电工程整套设计和施工方法、设备现场试验方案，研制出线路带电作业器具和试验装备等。

⑥提出了综合模拟高海拔、重覆冰、重污秽等环境条件的高压试验方法等，形成了国际上可试参数最高的高电压、强电敬亩流试验检测指清能力，建立了完整的特高压试验研究体系。

- 该相关问题可以在微信公众号“直流偏磁”里查阅，每天都有新的关于直流偏磁知识进行分享。若您觉得还不错，请将它分享到您的朋友圈中让更多的人了解并关注直流偏磁。

##### 问：请用电力系统分析的知识分析高压交流输电的特点

答：一、高压直流输电与交流输电相比有以下优点：

(1)输送相同功率时，线路造价低：

交流输电架空线路通常采用3根导线，而稿指直流只需1根(单极)或2根(双极)导线。因此，直流输电可节省大量输电材料，同时也可减少大量的运输、。

(2)线路有功损耗小：

由于直流架空线路仅使用1根或2根导线，所以有功损耗较小，并且具有"空间电荷"效应，其电晕损耗和无线电干扰均比交流架空线路要小。

(3)适宜于海下输电：

在有色金属和相同的条件下，直流时的允许工作电压比在交流下约高3倍。2根心线的直流电缆线路输送的功率比3根心线的交流电缆线路输送的功率大得多。

运行中，没有磁感应损耗，用于直流时，则基本上只有心线的电阻损耗，键信配而且绝缘的老化也慢得多，使用寿命相应也较长。

(4)系统的稳定性问题：

在交流输电系统中，所有连接在电力系统的同步发电机必须保持同步运行。如果采用直流线路连接两个交流系统，由于直流线路没有，所以不存在上述的稳定问题，也就是说直流输电不受输电距离的限制。

(5)能限制系统的：

用交流输电线路连接两个交流系统时，由于系统容量增加，将使短路电流增大，有可能超过原有断路器的遮断容量，这就要求更换大量设备，增加大量的投资。直流输电时，就不存在上述问题。

(6)调节速度快，运行可靠：

直流输电通过换流器能够方便、快速地调节有功功率。

如果采用双极线路，当一极故障，另一极仍可以大地或水作为回路，继续输送一半的功率，这也提高了运行的可靠性。

二、直流输电适用于以下场合：

- 远距离大功率输电；送电；不同频率或同频率非同期运行的交流系统之间的联络；用地下电缆向大城市供电；交流系统互联或增容时，作为限制短路电流的措施之一；配坦滑合新能源的输电

- 答：输电能力大、覆盖范围广、网损小、输电走廊明显减少，能灵活适合电力市场运营的要求

答：电力系统线路模型可以分为：集中参数模型和分布参数模型。一般来说，电力系统的参数是均匀分布的。但是，对于中等长度一下的电力线路可以按集中参数建模。所谓中等长度以下，一般是指110KV~220KV下的在100~300km内的架空线路。

对于集中参数模型，输电线路可以用以下四个参数描述：表示热能效应的电阻R，表示磁场效应的电感L，表示电场效应的电容C和表示漏电流和电晕的电导G。然后等效成π型等效电路，利用电路知识解答。对于分布参数模型，其多用微分方程表示，线路的各种分析都是基于未毁戚分方程的求解。

当然，两者各有优缺点和使用范围。短线路用集中模型分析，计算简单，可以满足一定要求。对于长线路，则必须用分布参数模型，尤其是长线路高电压的情况下，可以利用行波的特点进行故障分析和线路保护。

- 除此之外，推荐楼主几本经典的电力系统分析的书，一本是《电力系统分嫌友析（上）》诸俊伟，1995年，和《电力系统分析（下）》夏道止，1995 。一本是《现代电力系统芹余槐分析》，王锡凡。以上适合研究生阅读。再来一本《电力系统稳态分析》和《电力系统暂态分析》适合本科生阅读。

答：高压直流输电优点：

1.适用于大系统互联：两端交流系统无需同步运行，无需同频率

在日本等国家有的电网是50Hz有的电网是60Hz就是靠直流输电连载一起改睁的

2.由于直流输电线路无电感， 本身不存在稳备消定问题

3.直流线路造价低：费用相同时架空线输电量3:2，电缆比例更高

4.能量损耗小

5.控制快速简便

缺点：

1.换流站造价高

2换流产生谐波

3电流没有过零点

作者：路小鹿

链接：

来源：知仿歼知乎

- 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

##### 问：特高压交流输电发展现状有哪些？

答：从长远看，随着能源开发重点逐渐西移和北移，能源的远距离、大规模输送是发展的必然趋势。特高压输送容量大、 距离远、能耗低，占地省、经济好，与输煤相比，输电在效率、环保和经济性等方面 具有明显优势。

实施“一特四大”战略，不仅可以实现全国范围内的电网互联，形成 电力“高速公路” ，实现科学合理配置，而且可以带动大煤电、大水电、大核电、大 型可再生能源基地的集约化开发，在全国范围优化配置电力资源，保障国家能源安全。

- 一个以特高压为骨干网架、 各级电网协调发展的坚强国家电网正在向我们走来，这一快捷、高效的电力“高速毁烂旦公 路”将随着特高压电网的建设与发展，形成结构合理、技术先进、资源配置能力强的 现代化大电网，将不仅能促进大煤电基地、大水电基地、大核电和大型可再生能源基地的集约化开发，还能促进能源资源在全国乃至更大范围内的合理配置，保障国家能源安全，促进能源可持续发展，为我纤扰经济社会发展提供更历胡清洁、更高效、更经济的能源支撑。

本文来源: https://www.lw24.cn/article/c5404dea9d800d61863458b4.html