# 通过欠平衡水平钻井提高 Hugoton 油田的生产力

### 一、利用欠平衡水平钻井提高Hugoton油田的产能（论文文献综述）

李晓旭[1]（2019）在《吉林德惠地区探井储层损害评价》文中认为德惠地区致密气藏压力系数低,属于敏感气藏。对德惠地区进行损害机理研究,研究结果表明,德惠地区黏土矿物主要以伊利石和绿泥石为主,岩心水相圈闭伤害率为40.67%71.33%,平均为55.74%,水相圈闭伤害程度属于中等强。利用高温高压动态损害装置,模拟钻井过程中地层孔隙压力、钻井液动态循环压力、循环剪切速率及地层温度,然后与聚合物钻井液体系、水包油钻井液体系动态损害后的渗透率恢复值情况相比较,结果表明,水包油钻井液体系更易返排,损害后的渗透率恢复值更高一些,储层保护效果好于聚合物钻井液体系。对比不同压差条件下的损害数据可知,随着压差的增加渗透率恢复值持续下降,从平衡状态到1MPa的过平衡状态,渗透率恢复值下降的幅度最大。随着时间的增加,渗透率恢复值持续下降;在损害的最初2小时,渗透率下降幅度最大。因此本文建立了钻井液滤液侵入深度的数学模型,该模型可以为钻井液的滤失性能设计提供参考。通过数值模拟软件模拟钻井过程中的滤液侵入过程,发现其整个侵入剖面呈倒锥形,利用该软件建立的侵入模型,探究了泥饼渗透率、压差对侵入深度的影响。建立了线性损害模型及径向损害模型,通过对比线性损害及径向损害对产能的影响,发现在损害深度相同时,径向损害对井产量带来的影响要远远大于线性损害,并且,损害区的渗透率下降越严重,径向损害与线性损害对产量的影响的差别就越大。

高昀涵[2]（2019）在《欠平衡钻井井筒气液两相流的脱气分析》文中进行了进一步梳理欠平衡钻井在提高机械钻速、保护油气储层等方面具有重要作用。在欠平衡钻井施工中钻遇油层时,地层原油侵入井筒并在井筒环空中从井底流向井口,随着压力、温度不断降低溶解气不断析出从而导致井筒内形成非平衡气液两相流,这种特殊的井筒流动的精确计算对于欠平衡钻井施工的井底压力预测、流动参数控制、井筒携岩、井口控制具有重要作用。本文在综合调研国内外文献的基础上,对井筒中油、气的物性参数,井筒中气、液两相流流动进行研究,对非平衡流动中井筒的气体溶解度进行修正,采用Mathcad结合施工案例进行气液两相流的脱气计算。本文研究取得的主要成果如下:（1）基于热力学非平衡脱气过程分析,在气液两相流理论中引入了 H-K模型,对非平衡流动的流型特征进行了区分,并引入了非平衡的脱气速度等物理量来描述井筒中气液两相流的具体特征。（2）优选了井筒内气体溶解度、脱气速度、泡点压力和气体压缩因子等物性参数的计算方法;对于脱气速度用微分法和平衡常数法;对于泡点压力的计算给出了实验法、经验公式法以及图版法;对于气体压缩因子建立了低压、中压、高压三种不同压力等级的压缩因子计算方法,并明确了各自算法的适应性。（3）探究了非平衡性气液两相流对气体溶解度、泡点压力以及脱气速度的影响,根据非平衡体系特征建立了热力学非平衡气液两相流气体溶解度模型,通过模型分析了非平衡气液两相流中的含饱和气原油的脱气规律。（4）对含饱和气原油在平衡和非平衡条件下的脱气过程进行了室内模拟实验,通过降压泵对反应釜中的混合体系进行降压脱气,通过调节降压泵的工作状态来实施非平衡脱气和平衡脱气的不同过程。通过实验确定了非平衡气液两相流气体溶解度计算关系式,对不同工况条件下非平衡脱气过程和平衡性脱气过程做出了差异性分析。（5）基于X井的井身结构及钻井参数,采用Mathcad编程和数值模拟得出不同地温梯度、不同井口回压、不同钻井液密度、不同钻井液排量在非平衡条件与平衡条件下的井筒流动特征参数,如:井筒压力分布、当量密度、气相速度、流态转变规律等。本研究所建立的理论和模型能够较精确的描述欠平衡钻井钻遇油层后,地层原油沿井筒环空上返的流态变化情况和脱气规律,对现场井控有重要的指导意义。

曹冲[3]（2019）在《油田开发后期的钻井技术措施》文中研究表明油田开发进入后期,油田的产能逐渐下降,更多的加密井的钻探,才能保持油田的长期高产稳产。研究油田开发后期的钻井措施是非常重要的,尽可能降低钻井施工的成本,提高钻井施工的效益,降低油田生产的资金投入,才能达到油田开发的经济效益指标。

张玉[4]（2018）在《胜利油田钻井液油气层保护优化设计技术研究》文中提出钻井液在施工过程中对油气层的侵害会直接影响到油气井产能,甚至缩短油气井寿命。随着胜利油田勘探开发推进,深井、复杂井、特殊工艺井不断增多,对钻井液和油气层保护技术的要求也逐渐提高,但目前钻井液设计多借鉴临井资料,有一定盲目性。因此,有必要针对胜利油田重点区块进行储层伤害机理和保护原理开展研究,优化设计方案,满足油气层保护需求、保证工程施工和降低综合成本。本文采取理论分析和实验研究相结合的方法,研究胜利油田主要新区的储层伤害机理,优化储层保护技术,完善钻井工程方案设计。研究表明,胜利油田储层伤害的因素主要有固相侵入、粘土水化膨胀和分散运移、分散性处理剂吸附、井壁不稳定、外来流体不配伍以及水锁,目前主要有盐水钻井液、正电胶钻井液、低固相钻井液、无固相无土相钻井液、油基钻井液、聚合物钻井液等类型钻井液,在用油气层保护材料存在配伍性不强、现场用量偏大、占成本比例偏高的问题。对重点区块分别研究,针对埕北326区块储层中等偏弱水敏、弱盐敏伤害,推荐使用聚合醇、非渗透处理剂和可自然降解聚合物,构建的优质无污染海水钻井液渗透率恢复率大于90%;针对青东12区块储层弱水敏、弱碱敏、强酸敏,构建的海水MEG钻井液储层保护性能优异;史深100区块储层具较强水敏、酸敏,弱盐敏,采用理想充填和防水锁技术最大限度保护储层;王55区块为低渗透层状岩性油藏、地层压力衰减快、钻井液密度偏高造成较严重伤害,推荐添加胺基聚醇抑制粘土膨胀,添加双膜承压剂封堵封堵微裂缝、降低动态滤失量,使用防水锁剂降低界面张力、加快返排等措施的储层保护效果好,渗透率恢复值在86%以上。在埕北326区块、青东12区块、永3断区块、史深100区块、王55区块的现场试验与应用效果良好、产量显着,实现了目标区块钻井液技术与油气层保护技术的有效结合,取得了提高生产时效与油气层保护的双重作用。

徐小峰[5]（2018）在《NP深层高温潜山冻胶阀控压钻井技术研究》文中研究表明NP潜山储层工程地质条件复杂,具有储层埋藏深、温度高（138-185.2℃）、缝洞发育、气油比高等特点,钻井安全密度窗口窄,钻井过程中井漏、溢流、漏喷同存等井下复杂频发。本文提出了将冻胶阀技术与控压钻井技术相结合,克服NP深层高温潜山窄安全密度窗口储层钻井过程中的漏喷同存问题的技术思路,并开展了系统的理论和应用研究,取得的主要研究成果如下:（1）研制了耐高温冻胶体系,其最优配方为:0.3%JH-108聚合物+0.25%双级交联剂+0.13%酸碱调节剂+0.15%除氧剂,研制的冻胶体系具有二次成胶特性,成胶后粘度达65000mPa·s,其耐温指标达到180℃,远高于国内外同类产品（120℃）,能够满足NP高温潜山储层对冻胶体系耐温性的严苛要求。（2）研制了冻胶阀高温井筒可视化实验装置,通过实验和数值仿真研究发现:由于钻杆注入引起的“重聚”困难及“混浆”现象,冻胶段塞会存在一定长度的无效段;冻胶段塞具有较高的静承压能力,气体侵入会降低胶体强度;冻胶承压能力与操作工艺有关,若注入冻胶时发生井漏或气侵时,都会造成冻胶有效段减少,其承压能力相应降低,若成胶后发生井漏或气侵,其承压能力不受影响;垂直井筒冻胶承压能力最大,随着井斜角增大,冻胶承压能力显着降低;冲蚀破胶和破胶剂均能够完成破胶,破胶剂破胶更加彻底,但破胶时间略长。（3）开展了垂直井筒及水平井筒裂缝性地层漏喷同存室内模拟实验,研究表明,裂缝性窄安全密度窗口地层的漏失速率及气体溢流量与井底压差、缝宽、钻井液粘度等有关,井底压力平衡状态的改变不会消除漏喷同存现象,但对漏喷同存强度又很大影响,基于实验得到的框架型规律建立了描述窄安全密度窗口漏喷同存问题的漏喷函数,结合现场随钻漏喷测试,理论上可得到针对具体地层具有实际意义的定量化结果。（4）开展了冻胶阀控压钻井相关井筒流体力学研究,建立了井筒钻井液单相流动模型、起下钻井筒压力波动模型、开关泵井筒压力波动模型、环空气液两相流瞬态流动模型,构建了冻胶阀控压钻井井筒流体力学模型体系,并基于建立的模型研究了正常循环、起下钻、开关泵及气侵时井筒的瞬态流动及压力演变规律。（5）建立了冻胶阀下入深度、段塞长度、冻胶泵入量及泵入泵压等关键工艺参数的确定方法,并基于数值计算研究了各工艺参数的主要影响因素,给出了不同参数下冻胶段塞、泵入量及注入泵压的理论计算图版。（6）建立了冻胶阀控压钻井技术正常钻进、钻遇窄安全密度窗口、钻穿窄安全密度窗口过程及结束钻进过程等各阶段的操作规程,并针对研发的耐高温冻胶体系分别在NP23-P2016井控压钻井结束后起下钻及完井作业和堡古2井修井作业中成功开展了现场试验,两口井作业过程均未发生井漏和溢流问题,有效保护了储层,两口井施工后产量均高于邻井或施工前,展现了耐高温冻胶体系在进行井筒压力控制、保护储层方面的独特技术优势。冻胶阀控压钻井技术成功克服了 NP深层高温潜山窄安全密度储层钻井过程中的漏失、溢流等工程问题,有效保护了储层,有助于NP深层潜山储层的高效勘探开发。同时,该项技术的提出也为解决国内广泛分布的窄安全密度窗口地层钻井漏喷同存问题提供了可行的技术选项。

王宇宁[6]（2017）在《HD1-1气田LS组储层地质特征及损害机理研究》文中指出HD1-1气田1996年投产,天然气探明储量为19,330亿方;目前剩余储量可观;该气田主力储层LS组属于高温低压系统,整体非均质性强,已呈现规模小、物性差、泥质重、裂缝发育、储层薄、单层厚度小、连通性差等地质特点。历经20年开发,该气田出现地层压力持续下降、单井产量持续降低、产液量和水（液）气比总体上升、气井水淹等现状。论文主要针对前期现状,以HD1-1气田LS组为研究对象,系统分析储层的地质特征,结合低渗低效气井的静、动态资料,明确低渗低压储层在钻完井、生产过程中的损害类型和机理,进而提出调整钻完井高压差气层保护技术和措施建议,并为低效气井增产增效提供依据,对气田增储上产具有十分重要的意义。HD1-1气田低渗低压储层在钻完井、生产过程中存在弱速敏,中偏强水敏,临界矿化度22800mg/L,中等偏强酸敏,结合已有气井作业史,储层在钻完井过程中存在不同程度的敏感性损害,所以考虑水敏损害因素,要求入井液必须进行具有防膨措施,减少储层损害。目的气层LS2段断层发育,加之该气田开采时间较长,地层压力衰竭严重,使得储层在钻完井过程中在较高的正压差条件下钻完井液侵入气层,造成水锁和固相堵塞损害。所以在后期开发井设计时,应在钻井液体系中加入专门的裂缝保护剂,保护气层中裂缝的渗流能力,达到提高气井单井产能,高效开发低渗低压储层的目的,对气田调整井勘探开发具有指导意义。

田野[7]（2016）在《徐深1气田欠平衡钻井优化设计》文中研究说明欠平衡钻井技术具有有效保护油气产层、避免钻井事故及井漏、减少水敏性泥页岩的水化、提高钻井速度等优点,广泛应用于油气田的勘探、开发和钻井工程中,并取得了良好的应用效果。井身结构的设计、钻井液的选取、井底压力的控制是欠平衡钻井中的关键技术,在不同的油藏中有不同的适应性。徐深1气田拥有良好的储量前景,地层以砾岩和砂岩、泥岩为主,属于欠平衡钻井的应用范畴。在已钻井中,深层岩石硬度较大,火山岩、砾岩地层钻头磨损严重,钻速低,部分区块裂缝发育,存在胶结性差的破碎性地层,使得钻井过程中易发生井壁剥落、坍塌和恶性漏失等复杂情况,需要对钻井工艺进行优化调整。本文针对徐深1气田已钻井产生的问题,从井身结构的设计、钻井液的选取、井底压力的控制三个方面进行分析研究和优化设计,得到了适应徐深1气田的井深结构、钻井液体系和井底压力控制方法,并以徐深12-2井、徐深平17-3井为例进行现场应用实践,取得了良好的效果。使欠平衡钻井在徐深1气田中的推广提供指导,以整体提高长深气田开发速度和开发效率,达到最佳的开发效果。

王鹏浩[8]（2015）在《欠平衡钻井应用适应性评价方法研究》文中指出目前欠平衡钻井技术在国内外取得了较快的发展,其本身的工艺技术和专用装备的进步,使其能够适应各种井型和不同循环流体方式的欠平衡钻井的要求。但是由于欠平衡钻井技术前期应用适应性的评价不够充分,不够系统,致使其应用效果不够理想,严重影响了该项技术的推广应用的范围和规模。所以,开展欠平衡钻井应用适应性评价方法研究是极其必要的。欠平衡钻井应用适应性评价内容主要包括应用可行性和结合经济分析的适应性评价。应用可行性主要是评价地质适应何种欠平衡钻井方式,从地层孔隙压力、地层稳定性和地层流体产出情况三个方面开展评价分析。根据地质条件判断能否选择出合适的欠平衡钻井方式,能否实现安全钻井,进而准确预测出欠平衡钻井对地质条件的适应性。建立了欠平衡钻井提速计算模型和方法,对欠平衡钻井提高机械钻速的效果实现了量化预测评价。建立了欠平衡钻井产能提高计算模型,对后期产能提高进行了量化预测计算评价。为更准确评价欠平衡钻井的效果奠定了理论基础。经济评价,是综合考虑常规钻井和欠平衡钻井的各种成本构成,应用欠平衡钻井钻速提高计算模型和产能提高计算模型,能够计算出欠平衡钻井与常规钻井相比的综合经济效益有多高。通过欠平衡钻井应用可行性评价和经济适用性分析,就可以对预钻井是否适合应用欠平衡钻井技术,适合应用什么类型的欠平衡钻井,以及应用欠平衡钻井会产生多大经济效益做出充分而且系统的评价,为是否开展欠平衡钻井和怎样开展欠平衡钻井做出更加科学的决策。

冯于恬[9]（2015）在《塔中11井区志留系柯坪塔格组储层特征及损害机理研究》文中研究说明随着近代石油行业的迅速发展以及对石油资源需求量的不断增加,低渗透油气藏逐渐成为石油勘探开发的主战场。然而,低渗透储层具有非均质严重、物性致密、泥质含量高,孔喉半径细小等特征,在钻井、完井、开采作业极易遭受污染和损害,且只有通过酸化、压裂后才能获得经济效益。因此,全面系统地研究这类储层特征及损害机理,对于低渗透油藏开发及其重要,是储层保护工作的基础。针对塔中11井区志留系低渗储层目前地质特征认识不明确,在生产中暴露出油井产量低下、增产改造措施效果欠佳等问题,有必要深化该类低渗储层的特征,综合评价在钻井、压裂、酸化作业中储层损害机理和类型。论文以塔中11井区志留系柯坪塔格组储层为研究对象,在系统分析储层地质特征的基础上,开展了不同工作液（钻井液、酸液、压裂液）与储层动态适应性评价,优选出了酸液配方、酸化参数及压裂液配方,并结合XRD,扫描电镜,铸体薄片,离子浓度ICP,核磁共振等多种微观手段分析,诊断出储层损害类型和机理,并提出针对性的保护措施,为油藏科学、高效开发提供了依据,有效实现增储上产。论文所建立的钻井、酸化、压裂等作业中对储层损害机理的研究方法,可为类似油藏的开发及增产提供借鉴。研究结果表明,（1）塔中11井区志留系油藏主力油组为柯坪塔格组上3亚段SⅡ油组,属潮坪沉积体系,储层岩性为中～细粒岩屑砂岩,填隙物主要为粘土矿物、碳酸盐及硅质,以残余粒间孔、粒间溶孔为主,属于低渗透油藏。（2）该油田目前所使用的油基钻井液体系在欠平衡条件下钻开储层时对储层损害程度<20%,其损害机理是泥饼质量差未形成有效滤饼、油—水乳化、润湿性反转伤害,以及欠压状态不稳定引起固液相侵入等。（3）采取酸化作为增产措施,利用优选之后的土酸体系对储层进行低强度酸化后岩心渗透率提高30%-40%,高强度酸化后达60%-90%,酸化后若反排速度和时间控制不当,会导致二次沉淀物、微粒运移等伤害,优选之后的土酸体系及酸化参数在矿场应用取得了成功,改造成功率为100%。（4）采取压裂作为增产措施,研究表明0.3%胍胶压裂液体系可将储层损害降到可接受的范围,其对储层的损害形式有:压裂液聚合物高分子吸附/滞留、压裂液残渣堵塞孔喉、微粒运移、油水乳化等,优选之后的压裂液体系在矿场应用后压裂改造有效率达89%,增产效果显着。（5）建议采用全过程欠平衡钻井、暂堵酸化工艺、缓速酸体系、低残渣或低聚合物的水基压裂液体系等措施达到保护储层的目的。

江迎军[10]（2014）在《安岳、合川区块须家河组气藏欠平衡钻井储层保护技术研究》文中进行了进一步梳理近年来川中须家河储层累计实施欠平衡钻井作业200余井次,在发现和保护储层方面发挥了重要作用,但实施欠平衡作业的井产量普遍较低,欠平衡钻井在发现和保护储层、提高单井产量的技术优势未得到充分体现,造成欠平衡钻井应用井数逐年减少。针对欠平衡钻井获产普遍较低的问题,本文以安岳、合川区块须家河储层为代表,分析了须家河储层的地质特征,基于储层损害研究方法,开展了须家河组储层的潜在地质损害因素、损害机理、损害类型的研究,并在室内开展了欠平衡条件下的损害因素、损害类型、常规完井改造储层损害研究,在此基础之上,总结提出了一套从欠平衡钻井设计到完井改造的一系列欠平衡钻井保护储层配套工艺技术措施。根据研究的成果,在岳101-88-H2井和合川001-55-X2井开展了欠平衡钻井现场应用。经过一系列的研究,取得了以下主要成果：（1）通过资料调研和岩心观察实验,分析得出了安岳和合川须家河组储层的基本地质特征,包括岩石特征、储集空间特征、气藏特征等,并基于储层的地质特征,分析了安岳和合川须家河组储层的潜在地质工程损害因素、损害类型。（2）按照储层损害研究方法,通过室内实验,开展了安岳和合川须家河组储层的损害类型、损害机理研究。研究表明储层总体表现出中-强水敏、弱气体速敏,强水锁、中等偏强酸敏、强应力敏感性。（3）通过岩心实验,定量分析评价了岩心在不同欠压值、不同裂缝宽度,不同钻井液体系以及欠平衡钻井加常规完井改造对储层的损害程度。结果表明,欠平衡钻井对保护致密砂岩储层总体效果较好,裂缝性储层更容易受到损害,欠平衡钻井加常规完井改造对储层损害更大。（4）结合川中须家河组欠平衡钻井现场应用情况,总结了欠平衡钻井现场应用效果,定性分析了欠平衡钻井现场储层损害因素,得出制约欠平衡钻井在保护储层和提高单井产量方面效果不理想的主要因素为：①探井比例高,获产具有不确定性；②井型多为直井；③欠压值设计不合理；④全过程欠平衡钻井应用井数少,储层保护不够。（5）根据上述研究成果,提出了一套完整的适合安岳、合川区块须家河组储层欠平衡钻井保护储层的配套工艺和技术措施,对选井选层、井型优化设计、欠压值优化设计、钻井液体系优选、欠平衡完井方式优选、压裂液体系优选等方面进行了综合优化,并在岳101-88-H2井和合川001-55-X2井开展了欠平衡钻井现场应用,通过优化技术方案,两口井在保护储层和提高单井产量方面均取得了良好效果,证明该套储层保护技术行之有效。

### 二、利用欠平衡水平钻井提高Hugoton油田的产能（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、利用欠平衡水平钻井提高Hugoton油田的产能（论文提纲范文）

#### （1）吉林德惠地区探井储层损害评价（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

创新点摘要

第一章 前言

1.1 研究的目的和意义

1.2 国内外发展现状

1.2.1 国外发展现状

1.2.2 国内发展现状

1.3 主要研究内容和方法

1.4 技术路线

第二章 岩心分析与钻井液损害评价

2.1 储层潜在损害因素分析

2.1.1 取芯情况

2.1.2 储层岩石的孔隙度、渗透率

2.1.3 压汞法测量储层孔喉参数

2.1.4 储层岩石的粘土矿物分析

2.1.5 钻井液中固相颗粒粒度分布分析

2.2 钻井液动态损害评价

2.2.1 实验设备

2.2.2 实验方法

2.3 气藏水相圈闭损害问题

2.3.1 水相圈闭损害机理

2.3.2 水相圈闭损害实验评价方法

2.4 水相圈闭损害评价

2.5 两种钻井液储层损害情况对比

2.5.1 不同损害压差损害情况对比

2.5.2 不同损害时间损害情况对比

2.6 基于压汞法毛管压力的欠压值估算

2.7 不同钻井液密度ECD计算

2.8 小结

第三章 钻井液滤液侵入模型的建立

3.1 钻井液滤液侵入矿场识别

3.2 滤液侵入线性模型

3.3 径向流-单井尺度模型

3.4 参数敏感性分析

3.4.1 压差

3.4.2 泥饼和储层渗透率

3.4.3 滤液和储层流体粘度

3.5 小结

第四章 钻井液滤液侵入模拟

4.1 钻井液侵入数值模拟

4.2 线性损害模型与径向损害模型产量对比

4.2.1 径向损害

4.2.2 线性损害

4.2.3 径向、线性损害后产量对比

4.3 小结

结论

参考文献

发表文章目录

致谢

#### （2）欠平衡钻井井筒气液两相流的脱气分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 井筒气液两相流中的脱气计算

1.2.2 井筒中气液两相流流型以及气液两相流的影响参数的研究

1.2.3 国内外研究现状分析

1.3 本文研究的内容及技术方案

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第2章 气液两相流及井筒内参数计算

2.1 气液两相流模型

2.1.1 液体连续方程

2.1.2 气体连续方程

2.1.3 混合相的运动方程

2.2 气液两相流热力学非平衡理论

2.2.1 热力学非平衡概述

2.2.2 气液两相流理论

2.3 井筒内流体参数计算

2.3.1 密度及粘度

2.3.2 速度

2.3.3 持液率和持气率

2.4 本章小结

第3章 气液两相流中含气原油脱气的相关参数

3.1 气体溶解度

3.2 脱气速度

3.3 泡点压力

3.4 气体压缩因子

3.5 本章小结

第4章 非平衡性气液两相流的影响参数

4.1 热力学非平衡性气液两相流的气体溶解度计算模型

4.1.1 模型建立

4.1.2 模型求解

4.2 非平衡性条件下气体溶解度分析

4.3 非平衡性对脱气速度的影响

4.4 非平衡性对泡点压力的影响

4.5 本章小结

第5章 非平衡气液两相流气体溶解度室内模拟实验

5.1 模拟实验

5.1.1 实验目的

5.1.2 实验假设

5.1.3 实验器材

5.1.4 实验原理

5.1.5 实验步骤

5.1.6 实验要点

5.1.7 数据处理及结论

5.1.8 实验优缺点分析

5.2 本章小结

第6章 实例分析

6.1 基本数据

6.1.1 井身结构数据

6.1.2 钻具组合

6.1.3 钻井液性能数据

6.2 实例分析

6.2.1 计算框图

6.2.2 井筒压力—井深曲线

6.2.3 气相流速—井深曲线

6.2.4 当量密度—井深曲线

6.2.5 含气率—井深曲线

6.2.6 气相流量—井深曲线

6.2.7 流型—井深曲线

6.2.8 计算结果分析验证

6.3 关于地温梯度、井口回压、钻井液密度以及钻井液排量的讨论

6.3.1 改变地层温度参数

6.3.2 改变井口回压

6.3.3 改变钻井液密度

6.3.4 改变钻井液排量

6.3.5 敏感性分析

6.4 本章小结

第7章 结论与建议

7.1 结论

7.2 建议

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

#### （3）油田开发后期的钻井技术措施（论文提纲范文）

引言

1 钻井施工中存在的问题分析

2 油田开发后期的钻井技术措施

2.1 欠平衡钻井技术措施

2.2 地质导向钻井技术措施

2.3 应用新技术措施解决钻井施工中存在的问题

3 结论

#### （4）胜利油田钻井液油气层保护优化设计技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 导致储层伤害的因素

1.2.2 油气层保护钻井液技术

1.2.3 油气层保护钻井液体系

1.2.4 油气层保护处理剂

第2章 胜利油田储层保护技术分析

2.1 胜利油田储层伤害因素分析

2.1.1 外来流体中固体颗粒的影响

2.1.2 重晶石对储层的影响

2.1.3 粘土水化膨胀和分散运移的影响

2.1.4 聚合物吸附对储层的影响

2.1.5 井壁失稳对储层的影响

2.1.6 外来流体不配伍对储层的影响

2.1.7 水相圈闭对储层的影响

2.2 胜利油田储层保护技术研究

2.2.1 降低固液相侵入储层的保护技术

2.2.2 无(低)固相储层保护技术

2.2.3 解堵技术

2.2.4 防水锁技术

2.3 胜利油田储层保护钻井液类型分析

2.4 胜利油田储层保护材料分析

2.5 胜利油田储层保护材料评价

2.6 本章小结

第3章 典型区块储层保护钻井液技术研究

3.1 埕北326区块水敏储层保护技术

3.1.1 储层地质特征研究

3.1.2 储层岩性特征研究

3.1.3 储层物性特征研究

3.1.4 储层孔喉结构特征研究

3.1.5 储层粘土矿物组成研究

3.1.6 储层岩石润湿性研究

3.1.7 储层敏感性实验研究

3.1.8 储层保护存在问题分析

3.1.9 优质无污染海水钻井液配方

3.1.10 优质无污染海水钻井液性能评价

3.2 青东12区块强酸敏储层保护技术

3.2.1 储层地质特征研究

3.2.2 储层保护特点分析

3.2.3 钻井液体系评价

3.3 永3 断块盐敏性储层保护技术

3.3.1 储层地质特征研究

3.3.2 储层保护特点分析

3.4 史深100区块水敏酸敏储层保护技术

3.4.1 储层地质特征研究

3.4.2 钻井过程中储层伤害分析

3.4.3 储层保护面临的问题

3.4.4 储层保护方案优化

3.5 王55区块水锁伤害储层保护技术

3.5.1 储层地质特征研究

3.5.2 储层保护方案优化

3.6 本章小结

第4章 现场试验与应用

4.1 埕北326区块

4.2 青东12区块

4.3 永3断块

4.4 史深100区块

4.5 王55区块

4.6 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （5）NP深层高温潜山冻胶阀控压钻井技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 控压钻井的起源及内涵

1.2.1 控压钻井技术的起源

1.2.2 控压钻井技术的原理

1.3 国内外研究现状

1.3.1 控压钻井技术研究现状

1.3.2 冻胶阀技术研究现状

1.4 本文的研究内容及技术路线

1.4.1 本文的研究内容

1.4.2 本文的技术路线

1.5 创新点

第2章 NP深层高温潜山储层工程地质特征分析

2.1 NP深层高温潜山储层地质特点分析

2.1.1 储层地质构造概况

2.1.2 储层岩性物性特征

2.1.3 储层储集空间特征

2.2 NP深层高温潜山地层压力、温度、流体产出特征

2.2.1 地层压力特征

2.2.2 地层温度特征

2.2.3 产出流体特征

2.3 NP深层高温潜山地层钻井工程风险分析

2.4 NP深层高温潜山地层钻井工程措施选择

2.5 本章小结

第3章 裂缝性窄安全密度窗口地层溢漏同存规律研究

3.1 裂缝性窄安全密度窗口漏喷同存实验研究

3.1.1 裂缝性地层漏喷同存模拟实验装置

3.1.2 垂直井筒裂缝性地层漏喷同存模拟实验

3.1.3 水平井筒裂缝性地层漏喷同存模拟实验

3.2 裂缝性窄安全密度窗口地层漏喷函数建立

3.3 本章小结

第4章 冻胶阀控压钻井技术相关井筒流体力学研究

4.1 控压钻井井筒钻井液单相流流动模型

4.1.1 井筒钻井液单相流动数学模型

4.1.2 井筒钻井液单相流动数学模型数值求解

4.1.3 井筒钻井液单相流流动规律研究

4.2 控压钻井起下钻过程井筒瞬态压力波动数学模型

4.2.1 起下钻过程井筒压力波动瞬态计算模型及数值求解

4.2.2 控压钻井起下钻井筒压力波动规律研究

4.3 控压钻井开关泵井筒瞬态压力波动数学模型

4.3.1 开关泵井筒瞬态压力波动数学模型及数值求解

4.3.2 开关泵井筒压力波动规律研究

4.4 控压钻井井筒气液两相流瞬态流动模型

4.4.1 井筒气液两相流瞬态流动数学模型

4.4.2 井筒气液两相流瞬态流动模型数值求解

4.4.3 控压钻井环空气液两相流瞬态流动规律

4.5 本章小结

第5章 耐高温冻胶体系机理研究及室内合成

5.1 冻胶体系的基本特性

5.2 冻胶体系室内合成与性能测试

5.2.1 冻胶室内合成及配方优选

5.2.2 冻胶体系基础性能测试

5.3 冻胶微观结构与成胶机理研究

5.4 冻胶体系成胶性能影响因素分析

5.5 本章小结

第6章 冻胶可视化井筒模拟实验及数值仿真研究

6.1 冻胶段塞井筒可视化模拟实验

6.1.1 冻胶段塞井筒可视化模拟实验装置研发

6.1.2 室内模拟实验内容及实验方案

6.1.3 冻胶段塞井筒可视化模拟实验结果及规律分析

6.2 冻胶段塞井筒模拟数值仿真研究

6.2.1 冻胶注入顶替效率瞬态数值模拟

6.2.2 实验管尺度冻胶承压突破数值模拟

6.2.3 不同井斜角冻胶承压突破数值模拟

6.3 本章小结

第7章 冻胶阀井筒压力控制关键工艺参数研究

7.1 冻胶阀井筒压力控制关键工艺参数

7.2 冻胶段塞长度和泵注量确定计算实例

7.3 冻胶流体注入泵压的确定

7.4 本章小结

第8章 冻胶阀控压钻井技术研究

8.1 冻胶阀控压钻井技术原理及操作规程

8.2 冻胶阀控压钻井技术的现场应用

8.2.1 耐高温冻胶阀在控压钻井完钻后起钻过程中的应用

8.2.2 耐高温冻胶阀在NP深层高温潜山储层修井作业中的应用

8.3 本章小结

第9章 结论及建议

9.1 结论

9.2 建议

致谢

参考文献

附录

附录1 博士期间发表论文及授权专利

附录2 博士期间主要科研成果

#### （6）HD1-1气田LS组储层地质特征及损害机理研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 低渗透砂岩气藏储层分类和地质特征

1.2.2 低渗透砂岩气藏储层损害机理预测和研究方法

1.3 研究内容及技术路线

第2章 HD1-1气田储层地质特征

2.1 HD1-1气田概况

2.2 构造与地层特征

2.3 沉积相特征

2.3.1 物源及古水流方向确定

2.3.2 岩心观察和微相识别

2.3.3 岩相与岩相组合特征

2.3.4 测井相标志

2.3.5 沉积相及沉积微相划分

2.3.6 沉积相平面展布和沉积相模式

2.4 储层岩性特征

2.5 储层物性特征

2.6 储层储集空间特征

2.6.1 孔隙类型

2.6.2 孔隙结构特征

2.7 温压系统

2.8 储层潜在损害预测

第3章 钻完井过程中对储层损害机理研究

3.1 钻完井液动态损害评价

3.1.1 钻完井液体系配方和性能评价

3.1.2 单一工作液对储层损害实验评价

3.2 钻井完井过程中对储层损害机理分析

3.2.1 固相侵入损害分析

3.2.2 敏感性损害分析

3.2.3 流体配伍性评价

3.2.4 应力敏感性损害分析

第4章 气层水侵对气藏开发影响分析

4.1 气层水侵类型

4.2 水侵微观机理分析

4.2.1 绕流形成封闭气

4.2.2 卡断形成封闭气

4.2.3 水锁形成封闭气

4.3 水侵对气藏开发的影响分析

4.3.1 气藏水侵影响因素分析

4.3.2 水侵对低效井的影响分析

第5章 结论与认识

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

#### （7）徐深1气田欠平衡钻井优化设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 欠平衡钻井技术概述

1.2.1 欠平衡钻井技术

1.2.2 欠平衡钻井技术的优缺点

1.3 欠平衡钻井国内外研究现状与应用概况

1.3.1 国外欠平衡钻井技术

1.3.2 国内欠平衡钻井技术

1.4 研究的主要内容

第二章 徐深1气田欠平衡钻井地层适应性分析

2.1 徐深1气田区域地质概况

2.1.1 气源特征

2.1.2 岩性特征

2.1.3 储集特征

2.1.4 流体特征

2.2 已钻井情况分析

2.3 徐深1气田钻井中存在的问题

2.4 本章小结

第三章 徐深1气田欠平衡钻井优化设计

3.1 井身结构的优化

3.1.1 欠平衡井井身结构要求及难点

3.1.2 徐深1气田欠平衡钻井井身结构设计

3.1.3 徐深1气田欠平衡井身结构分析与设计

3.2 钻井液的优化

3.2.1 欠平衡钻井液体系选择原则

3.2.2 欠平衡钻井液密度的确定

3.2.3 徐深1气田欠平衡钻井液体系的优选

3.3 井底压力控制优化

3.3.1 井底压力影响因素分析

3.3.2 井底压力控制措施

3.4 本章小结

第四章 徐深气田欠平衡钻井实例应用分析

4.1 直井（徐深 12-2 井）实例应用

4.1.1 直井井身结构

4.1.2 欠平衡井段钻井液设计

4.1.3 井口压力控制

4.1.4 欠平衡压力钻井效果分析

4.2 水平井（平 17-3 井）实例应用

4.2.1 水平井井身结构

4.2.2 钻井液密度的设计

4.2.3 井底压力控制

4.2.4 平 17-3 井欠平衡井段工程参数

4.2.5 欠平衡钻井效果分析

4.3 井欠平衡钻井在徐深1气田的推广前景

4.4 本章小结

结论

参考文献

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

#### （8）欠平衡钻井应用适应性评价方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

创新点摘要

第一章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外发展研究

1.3 本文结构

第二章 欠平衡钻井地质适应性研究

2.1 地层压力预测方法

2.2 地层稳定性

2.3 地层流体产出

2.4 小结

第三章 基于欠平衡钻井应用适应性的提速方程

3.1 液相欠平衡钻井提速倍数模型

3.1.1 钻速方程

3.1.2 建立提速倍数模型

3.2 气体钻井提速方程的建立

3.3 小结

第四章 基于表皮系数建立的产能增产数学模型

4.1 产能的计算方法

4.2 钻井和完井表皮系数计算模型

4.3 产能增产数学模型

4.4 小结

第五章 欠平衡钻井经济适应性评价

5.1 经济性评价计算模型

5.1.1 常规钻井成本计算方程

5.1.2 欠平衡钻井成本的计算方程

5.1.3 累计产能计算方程

5.1.4 产能经济性计算方程

5.2 徐深41井区欠平衡钻井应用适用性评价技术

5.2.1 徐深41井的地质构造

5.2.2 徐深41井应用欠平衡钻井技术的适用性评价

5.2.3 应用欠平衡钻井技术的提速效果

5.2.4 应用欠平衡钻井技术的产能效果

5.2.5 经济效益综合评价

5.3 小结

结论

参考文献

发表文章目录

致谢

#### （9）塔中11井区志留系柯坪塔格组储层特征及损害机理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 低渗透储层基本特征

1.2.2 低渗透储层评价研究现状

1.2.3 低渗透储层孔隙结构研究

1.2.4 低渗透储层损害机理

1.3 研究内容及技术路线

1.4 工作量统计

1.5 研究成果

第2章 储层地质特征

2.1 研究区区域概况

2.2 构造及地层特征

2.3 沉积相特征

2.4 岩石学特征

2.4.1 碎屑成分

2.4.2 填隙物

2.5 物性特征

2.6 储集空间特性及储层分类

2.6.1 孔隙类型

2.6.2 储层分类及其孔隙结构特征

2.7 油藏特征

2.7.1 油水性质

2.7.2 油藏温压特征

第3章 钻井过程中储层损害与保护研究

3.1 钻井液体系与储层动态适应性评价

3.1.1 实验目的与流程

3.1.2 实验结果

3.2 损害机理分析

3.3 储层保护措施建议

第4章 酸化过程中储层损害与保护研究

4.1 酸溶蚀实验

4.1.1 实验目的与流程

4.1.2 实验结果

4.2 酸化体系与储层动态适应性评价

4.2.1 实验目的与流程

4.2.2 实验结果

4.3 酸化体系对储层改造与损害机理分析

4.3.1 酸化对储层孔隙结构影响研究

4.3.2 损害机理分析

4.4 储层保护措施建议

4.5 矿场试验效果评价

第5章 压裂过程中储层损害与保护研究

5.1 压裂液体系

5.2 压裂液体系与储层动态适应性评价

5.2.1 实验目的与流程

5.2.2 实验结果

5.3 压裂液形貌特征及对储层损害机理分析

5.3.1 压裂液高分子形貌特征观察

5.3.2 损害机理分析

5.4 储层保护措施建议

5.5 矿场试验效果评价

第6章 结论

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

#### （10）安岳、合川区块须家河组气藏欠平衡钻井储层保护技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究概况

1.2.2 国内研究概况

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

1.4 主要成果

第2章 安岳、合川须家河组气藏地质特征分析

2.1 安岳区块须家河组气藏钻完井地质特征

2.1.1 区域地质概况

2.1.2 岩石学特征

2.1.3 储集空间特征

2.1.4 气藏特征

2.2 合川区块须家河组气藏钻完井地质特征

2.2.1 区域地质概况

2.2.2 岩石学特征

2.2.3 储集空间特征

2.2.4 气藏特征

2.3 储层潜在损害类型

2.3.1 安岳区块储层潜在损害类型

2.3.2 合川区块储层潜在损害类型

2.4 本章小结

第3章 储层损害评价及机理研究

3.1 储层损害室内评价及机理研究

3.1.1 储层速敏评价

3.1.2 储层水敏评价

3.1.3 储层酸敏评价研究

3.1.4 储层碱敏评价研究

3.1.5 储层应力敏感评价研究

3.1.6 储层水锁评价研究

3.2 欠平衡钻井储层损害评价

3.2.1 不同欠压值对储层损害评价

3.2.2 不同钻井液体系保护储层效果评价

3.2.3 欠平衡钻井+常规完井的储层损害评价

3.3 本章小结

第4章 安岳、合川须家河欠平衡钻井储层保护技术

4.1 前期欠平衡钻井储层保护及影响产量分析

4.1.1 欠平衡钻井层位优选问题

4.1.2 井型设计问题

4.1.3 欠平衡钻进过程中的问题

4.1.4 完井过程中的储层保护问题

4.2 欠平衡钻井储层保护总体思路及对策

4.2.1 欠平衡钻井层位优选

4.2.2 欠平衡钻井储层保护思路

4.2.3 完井改造过程中的储层保护思路

4.3 安岳、合川区块须家河组气藏欠平衡钻井保护储层应用

4.3.1 岳101-88-H2井

4.3.2 合川001-55-X2井

4.4 本章小结

第5章 结论与建议

5.1 结论

5.2 建议

致谢

参考文献

攻读工程硕士期间发表论文

### 四、利用欠平衡水平钻井提高Hugoton油田的产能（论文参考文献）

- [1]吉林德惠地区探井储层损害评价[D]. 李晓旭. 东北石油大学, 2019(01)

- [2]欠平衡钻井井筒气液两相流的脱气分析[D]. 高昀涵. 西南石油大学, 2019(06)

- [3]油田开发后期的钻井技术措施[J]. 曹冲. 化学工程与装备, 2019(03)

- [4]胜利油田钻井液油气层保护优化设计技术研究[D]. 张玉. 中国石油大学(华东), 2018(09)

- [5]NP深层高温潜山冻胶阀控压钻井技术研究[D]. 徐小峰. 西南石油大学, 2018(01)

- [6]HD1-1气田LS组储层地质特征及损害机理研究[D]. 王宇宁. 西南石油大学, 2017(05)

- [7]徐深1气田欠平衡钻井优化设计[D]. 田野. 东北石油大学, 2016(02)

- [8]欠平衡钻井应用适应性评价方法研究[D]. 王鹏浩. 东北石油大学, 2015(04)

- [9]塔中11井区志留系柯坪塔格组储层特征及损害机理研究[D]. 冯于恬. 西南石油大学, 2015(05)

- [10]安岳、合川区块须家河组气藏欠平衡钻井储层保护技术研究[D]. 江迎军. 西南石油大学, 2014(08)

本文来源: https://www.lw24.cn/article/e357bbe9f13aacd1ab076b34.html