# 系统开发和开发工具

### 一、系统开发及开发工具（论文文献综述）

邵兴德[1]（2021）在《实木框式柜类家具参数化设计系统开发》文中研究指明近年来,实木家具深受人们的关注和喜爱。但传统实木家具生产企业仍然沿用二维设计方式,产品设计过程包含大量繁琐步骤,如复杂的参数设置和重复建模,设计效率低下,研发周期长。随着工业制造4.0体系的发展,参数化设计技术在传统制造行业得到了广泛的应用。将三维软件设计方案应用于产品设计与制造过程中已经成为趋势,各制造行业基于本行业特点,研究开发适用于本行业的参数化设计系统,为参数化设计技术在实木家具行业中的应用提供了新的设计思路。本课题以提高实木框式家具生产企业的设计效率为目的,在综合分析参数化设计技术的基础上,以实木框式柜类家具为研究对象,研究与开发了实木框式柜类家具参数化设计系统,论文主要研究内容有:1.三维参数化设计平台特点与应用可行性分析。通过比较分析法,选用并总结NX三维参数化设计平台的主要特点,得出NX平台与参数化设计方法应用在实木框式柜类家具参数化设计中的可行性。2.实木框式柜类家具参数化设计系统方案设计。通过系统需求分析,结合分层设计理论,确立了实木框式柜类家具参数化设计系统的开发方案。3.实木框式柜类家具参数化模板设计。通过对实木框式柜类家具的模块化特性和结构分析,确定实木框式柜类家具参数化模板的设计参数,创建了实木框式柜类家具零件、部件及整柜的参数化设计模板。4.实木框式柜类家具参数化设计系统的实现。集成NX/Open二次开发工具、C++编程语言开发了实木框式柜类家具参数化设计系统,该系统主要包括实木框式柜类家具零件级、部件级、整柜级的参数化建模、编辑模板、技术要求库等功能模块。通过实例运行验证了系统工程应用价值。

邓家炜[2]（2021）在《植物多态性SSR数据库构建关键技术研究》文中研究指明SSR（Simple Sequence Repeats,简单重复序列）作为一种DNA分子标记,在生物的基因性状表达、种群遗传多样性等研究领域具有重要作用。近年来随着高通量测序技术的发展,已有大量的物种分别完成了基因组或转录组测序,在这些序列数据基础上使用SSR位点识别程序并结合引物设计工具进行标记开发,进而构建分子标记数据库已成为生物信息学相关领域的重要研究内容。本文将植物多态性SSR数据库构建中的关键技术作为研究对象,主要研究内容与成果如下:（1）提出基于序列偏移（SO,Sequence Offset）和模式匹配的SSR识别算法SO-SSR。分析SSR识别中的主要问题,如最大串联重复、约数重复与移码重复,并根据SSR序列的自身特点,设计了将传统模式匹配和序列偏移思想相结合的SSR位点识别算法,将之与其它类型算法相比较,分析得出SO-SSR在空间占用上更具优势。（2）研究了基于SO-SSR算法的植物多态性SSR标记开发方法。通过解析已有的多态性SSR标记开发工具的底层实现,结合相关参考文献进行植物SSR标记开发,并从量化角度评价标记的多态性。在此过程中,通过对网络爬虫进行数据采集时的问题分析,将深度优先与广度优先策略相组合,设计并开发了NCBI SRA数据采集筛选系统;研究了转录组组装的基本理论与核心算法,探讨了一条合适的从m RNA到转录组的组装流程;选取柑橘属和猕猴桃属的组装体进行处理分析后,确定方法的可行性,并验证了SO-SSR算法在进行SSR识别时的可靠性。（3）构建植物多态性SSR数据库PPSD及后台管理系统。使用基于SO-SSR算法的多态性SSR标记开发方法,在48个植物物种中获得了28943条物种SSR与6655条品种SSR,每条SSR提供三对引物。并在这些标记数据基础上,使用Spring Boot框架与Caffeine、Actuator组件构建了PPSD数据库,并开发对应的后台管理系统,使用Security进行安全控制,同时对PPSD进行实时性能监控。PPSD可为植物遗传多样性等领域的研究人员提供SSR标记的多态性信息检索,使用户能够有针对性的根据目标物种/品种进行潜在的SSR标记筛选工作。本研究提出了基于序列偏移的SSR识别算法SO-SSR,并结合序列比对与多态性评估指标验证了使用SO-SSR在多物种/品种的基因序列上进行植物多态性SSR标记开发的可行性,最终使用Java语言构建了植物多态性SSR数据库PPSD。研究旨在提供一种低内存占用的SSR识别算法,并为植物遗传育种、基因定位与品种鉴定等领域的研究人员提供多态性分子标记数据服务。

刘福林[3]（2021）在《基于ECRS的物流信息系统自动化测试的流程优化及代码重构》文中认为随着物流信息系统在企业中的广泛使用,其规模不断扩大,功能逐渐完善,提高物流信息系统的可靠性、降低开发成本、缩短开发周期成为企业关注的重点内容。自动化测试作为一种高效快捷的测试手段,可以为物流信息系统的开发节约大量时间和成本。本文针对物流信息系统的测试特点,对ATF自动化测试工具进行流程优化和代码重构,为物流信息系统的开发提供高效的测试工具,具有较大的理论研究和实际应用价值。论文作者在调研了物流信息系统的开发模式,总结了物流信息系统的开发及测试特点的基础上,调研目前国内外软件测试工作现状及测试工具,确定物流信息系统测试的优化方向。分析了 ATF的创新点和优势,然后对现有的测试流程进行了流程分析,确认现有测试流程各个子流程之间的输入输出和关系,使用层次分析法确定子流程的价值及效率,找出目前测试流程中的存在问题;针对物流信息系统的测试特点制定了两套流程优化方案:使用ECRS分析法对现有流程进行流程优化,在保留完整功能的前提下,简化现有流程;使用流程再造的思想,打破原有的测试结构,简化测试过程管理功能,提供更加快捷高效的测试流程,最后使用扩展性好、用户友好度高的技术栈Vue2.5和ElementUI对ATF测试工具进行了代码重构及实现。本文作者使用某仓储管理系统作为被测对象对研发的测试系统进行效果评估,通过测试结果可以看出,优化方案一在保证测试质量的前提下,提高了测试速度;优化方案二不能提供完整的测试过程管理功能,但是测试速度得到了极大的提高。两种测试方案满足了物流信息系统的测试需求,效果达到了预期的优化目标。本文的研究成果为物流信息系统的自动化测试提供了一种新的解决方案,具有较大的工程应用价值。

席斌[4]（2021）在《基于JAVAEE的甘肃电信运营支撑管理系统设计及实现》文中研究指明中国电信集团甘肃分公司已经陆续完成了CRM客户管理系统、服开系统/激活系统、省商务领航系统、集团领航系统和各行业产品平台等相关系统,进而实现了对工单信息管理的建设。但由于各产品平台由各业务部门分别主导建设,未进行集中管理,导致缺乏统一的信息系统建设规划与标准,因此需要运营部门为每个行业产品建设自己的管理平台,从较为全面的角度进行统一管理,本文基于这一局限性,设计和实现了甘肃电信运营支撑管理系统。本文对业务需求进行了详细的分析后,设计和实现了甘肃电信运营支撑管理系统。通过规则分析和数据的集约化集中规整,使数据进行集中管理,可以有效地解决中国电信甘肃分公司用户数据分散的问题,为公司管理者和运营部门提供实时的动态数据和整体的生产经营情况、管理视图。该系统可以将公司重点行业应用进行集中管理,使产品通过简单的配置即可完成加载;可提供定制化报表开发,运营人员随时可获取行业应用的业务数据;可集中接入电信基础能力（短信、彩信、WAP）、支付能力（翼支付、支付宝,银行）、分享能力（微博、微信、易信）等,为行业应用提供一站式能力共享。该系统的完成可以使得运营部门的工作效率提高,降低公司成本支出,规范化管理流程,给公司管理生产者在日常企业生产经营活动中提供一些有力的决策依据,旨在为中国电信集团甘肃分公司提供一个性能卓越、响应及时、安全可靠的运营支撑业务管理系统。

鄂天游[5]（2021）在《电力安全生产输电业务系统的设计与实现》文中进行了进一步梳理在攀枝花供电公司的输电业务管理工作中,目前已经通过电网生产管理系统、用电营销系统、远程抄表系统等MIS管理信息系统实现了自动化管理。但是,仍存在着系统操作切换频繁、操作不便、数据存储分散、可视化程度不高等问题。为了解决上述问题,本文设计和开发了一套电力安全生产输电业务系统,在系统中通过对各输电MIS系统进行功能集成,基于GIS地理信息系统技术,将输电业务管理人员常用的功能进行融合,并通过GIS可视化界面的方式体用便利的操作接口支持,具有较高的管理效率和用户友好性,主要包含以下内容:1)整理分析了相关技术的发展现状及特点,并确立了系统的研发技术。对系统的开发需求情况进行综述,将系统划分为地理信息服务和软件服务两个方面的需求,并对具体的开发要求进行了阐述和分析。按照系统的开发要求,对系统进行功能设计,包括系统的总体功能设计、地理信息服务功能设计、软件服务功能设计和数据库的设计等。2)按照所选的研发技术和工具,详细分析和研究地理信息服务开发中的GIS服务环境配置、GIS资源管理、GIS图层绘制、GIS图上操作功能及交互功能的实现方法。分析研究软件服务功能的实现流程、服务发布方式,并展示软件服务的图形化界面效果。3)对系统进行测试分析,对其中的电力信息服务、软件服务功能进行验证,并测试系统的性能表现。通过系统的功能、性能测试,得到系统达到了攀枝花供电公司的输电业务管理要求。同时,系统在应用之后,实现了输电业务管理工作的集成化、可视化和数字化,有效提高了业务管理的效率和自动化水平。

伍志星[6]（2020）在《GPON ONU设备辅助开发工具的设计与实现》文中研究指明随着互联网的快速发展,吉比特无源光网络（Gigabit-Capable Passive Optical Networks,GPON）有着广阔的发展前景。在光线路终端（Optical Line Terminal,OLT）和光网络单元之间有一个光网络单元管理控制接口协议（ONU management and control interface,OMCI）,用于管理和控制光网络单元。光网络单元设备的研发将必须针对光网络单元管理控制协议进行研发。为了配合ONU设备的对OMCI的研发,本论文设计了一款GPON ONU设备的辅助开发工具,它主要包含以下三个模块:OLT仿真模块、OMCI学习辅助模块和OMCI消息分析模块。在软件系统设计工程采用面向对象的设计思想,模块化的设计理念。本文的主要的研究工作与成果如下:1.完成了GPON ONU设备辅助开发工具前期的市场考察,分析了国内外关于辅助设备工具的现状。2.了解了一些ONU设备生产厂商对于辅助开发工具的现状和需求,听取了很多相关研发人员的建议和诉求,根据综合分析,做出了辅助开发工具的需求,制定了相应的模块来解决。3.根据需求分析,选择软件系统是在windows7 64位操作系统。使用Visual Studio2012的IDE软件开发工具,采用C++语言以及My SQL数据库进行开发设计。本工具实现采用了典型的C/S网络架构来实现网络部分。使用VC++的MFC来开发人机交互界面,并实现了数据库的管理和控制。遵循简单、实用和方便实用的原则,设计完成了本工具中各个模块的人机交互界面。4.优质的完成了本工具的软件设计。软件系统设计过程中采用面向对象的设计思想,模块化的设计理念,抽象接口的提取。总结并分析了软件系统使用到的主要设计模式。5.完成了本工具的软件实现和测试。测试方案采用了黑盒测试加白盒测试的方针策略。本文设计的工具软件已成功应用于目前明瑞电子的ONU设备开发的过程当中,帮助研发人员分析OMCI消息的内容,测试ONU上OMCI协议的完整性,仿真远端OLT的行为模式等开发工作中,都取得了良好的效果。

徐汇宇[7]（2020）在《基于UG二次开发线缆网络布线快速检查技术的研究》文中研究说明随着科技进步,机电产品正朝着集成化、复杂化的方向快速发展,而线缆网络布局作为机电产品中必不可少的重要组成部分,其具有繁乱琐碎的特点。传统的线缆网络检测过程多采用人工或半人工的检测方式,此类方式对日渐复杂的线缆网络进行检测耗时费力,效率低下,分析和处理问题难。并且无论是传统手工布线还是日渐成熟的计算机辅助布线,都存在着很多尚未解决的问题。为了减少机电产品的设计周期,提高产品的可靠性,开发出合适的检查软件,可以在线缆网络布线设计阶段尽可能的解决布线环节中出现的问题。本文在前人的研究基础上,结合相关科研项目布线软件研发需要,对虚拟环境下布线设计中线缆的最小弯曲半径和装配余量检查方法进行了研究分析,通过UG的二次开发工具,结合VS编译器,开发出了线缆网络布线快速检查软件,实现了对布线网络中线缆的最小弯曲半径和装配余量的检查。主要研究内容及其成果如下:1、创建了基于A*算法的布线检查模型。分析比较了三种布线算法（RRT算法、PRM算法和A*算法）的优缺点,RRT算法节点利用率低、路径曲折,PRM算法采样点多、计算量大、路径未必是最优,A*算法搜索能力强、且为最优路径,最终确定使用A*算法作为本文检查模型的布线算法。并对布线路径使用三次样条插值函数拟合,使用样条曲线对拐角处尖角进行平滑处理,最后完成了线缆网络布线检查模型的创建。2、确立了最小弯曲半径和装配余量的检查规则。研究分析了线缆网络布线情况,对布线网络中线缆几何属性和装配属性的设计规则进行了深入研究,确立了最小弯曲半径和装配余量的检查规则,并且完成了线缆规格库和线缆规则库的创建。3、开发了基于UG二次开发的线缆网络布线快速检查软件。了解掌握了UG的二次开发工具（UG/Open Menu Script、UG/Open API、UG/Open GRIP、UG/Open UIStyler）和应用程序的开发过程,使用UG二次开发工具设计了检查软件的菜单和用户对话框界面。分析了线缆的最小弯曲半径和装配余量检查流程,结合VS编译完成了对应的线缆网络布线快速检查软件开发设计。4、进行了快速检查软件的应用验证。分析了软件的工作流程,通过对模型中六类线缆的最小弯曲半径和装配余量验证,得到的数据准确,符合设计初始要求,软件具有实际工程应用价值。

教育部[8]（2020）在《教育部关于印发普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版2020年修订）的通知》文中提出教材[2020]3号各省、自治区、直辖市教育厅（教委）,新疆生产建设兵团教育局:为深入贯彻党的十九届四中全会精神和全国教育大会精神,落实立德树人根本任务,完善中小学课程体系,我部组织对普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）进行了修订。普通高中课程方案以及思想政治、语文、

范慧楚[9]（2020）在《基于UG NX的叉车门架参数化CAD/CAE一体化系统的研究与开发》文中研究指明随着物流业的快速发展,叉车的市场需求量也急剧增加。近年来,叉车逐渐朝着系列化、多元化、智能化方向发展。同一系列叉车门架的形状结构基本不变,仅因吨位不同在尺寸上略有差异。结合参数化设计技术对通用软件进行二次开发,定制专用产品设计系统,能够有效缩短产品设计周期。同时,在模型有限元分析与优化过程中,也存在大量重复性工作。将参数化设计思想引入CAE领域,能够实现分析与优化过程的参数化驱动。近年来,在同一软件中完成建模与分析已成为CAD/CAE集成技术的发展趋势。本文以某型号内燃叉车的两级门架为研究对象,针对叉车门架设计分析过程中工作量大、操作繁琐、修改困难等缺点,运用参数化设计技术和二次开发技术,以UG NX10.0为开发平台,采用NX Open C和NX Open C++混合开发的方式,在Visual Studio2012开发环境下使用C++语言对叉车门架关键零部件参数化CAD/CAE一体化系统进行开发。利用Menu Script和Block UI Styler工具设计用户菜单和对话框,实现人机交互功能。论文针对叉车门架参数化系统的设计需求,构建了系统四层体系架构,将系统总体划分为参数化建模、参数化分析和参数化优化三大模块,并对UG NX二次开发关键技术进行研究,最终确定系统总体设计方案。对参数化设计方法进行研究,通过表达式建立门架模型作为参数化模板文件。采用基于模型模板的二次开发方法,结合NX Open API接口函数对叉车门架参数化建模系统进行开发,通过程序控制实现了叉车门架关键零部件的快速建模。在参数化模型的基础上,结合叉车门架受力情况及UG NX高级仿真模块中的有限元分析流程,利用Journaling二次开发工具,基于NX NASTRAN开发了参数化有限元分析系统。通过自动仿真分析对门架模型的强度、刚度等性能进行判断,为下一步优化设计提供参考。根据自动仿真分析结果,基于优化数学模型和模拟退火算法进一步开发了参数化优化设计系统。将优化过程和模拟退火算法封装进应用程序,系统自动寻得最优解并驱动模型更新,实现了控制参数、目标函数、约束条件与设计变量的参数化。针对货叉材料过剩现象,通过参数化优化设计系统进行自动优化,实现强度、刚度满足要求的前提下自身重量的减轻。叉车门架参数化CAD/CAE一体化系统的开发,真正实现了同一平台下模型的参数化设计-分析-优化全过程,有效地提高零部件设计效率和设计质量,缩短产品设计周期。

李仪[10]（2020）在《仿真数据管理技术研究》文中研究指明随着CAE技术的发展和仿真软件的多元化,机械产品可进行仿真的种类也随之增加。仿真过程中必不可少的产生了大量的数据、任务和复杂的流程,由于异构软件的使用,使他们呈现出多种类、多结构的特点。目前国内外大多采用了诸如在原有软件上二次开发仿真数据管理功能的办法对数据进行管理,能初步解决数据管理的问题。但随着需求的不断增加,逐渐浮现出了很多新的问题,比如:数据“孤岛化”、重用性差、异域协同仿真数据管理困难、应用软件集成性差、任务间关联性差等。因此,通过构建合理有效的仿真数据管理机制无疑会显着地提高产品质量。本文通过对以上难题的研究与分析,项目组在工信部智能制造专项项目的支持下提出了仿真数据管理系统的构建。该系统以B/S架构为基础,PHP等语言进行开发,同时对常用的仿真软件,如ANSYS、ADAMS等进行二次开发,实现从仿真任务的创建,到运行,再到结果分析,最后生成仿真报告的自动化仿真过程,同时采用了微软公司的SQL Server数据库对过程中大量的任务和数据进行管理。本文完成的主要工作具体如下:（1）对仿真数据管理的背景和现状进行了分析,给出了系统开发的目的和实际意义,并从不同的角度对系统进行了总体设计与功能开发。（2）对数据可视化、版本控制、任务调度、系统集成与协同等关键技术进行了深入研究,提出了基于互联网平台的多域协同仿真数据管控平台,实现了对数据的集中管控与共享。（3）基于奥多比公司的DW平台对系统进行了原型开发,集仿真门户、工程、数据、流程、资源管理等于一体,具有一定的创新意义。（4）针对某公司研发的机械产品仿真案例,通过二次开发的仿真软件对系统进行功能测试。当前已经实现了系统的全部功能并进行了真实环境的测试,经实际效果反馈,仿真数据管理系统能有效地解决仿真过程中的数据孤岛化问题,提高数据的复用性和任务间的关联性,实现多领域、多地域、多学科的协同仿真需求,具有一定的实践意义。

### 二、系统开发及开发工具（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、系统开发及开发工具（论文提纲范文）

#### （1）实木框式柜类家具参数化设计系统开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 技术应用现状

1.3.1 参数化设计技术应用现状

1.3.2 CAD及其二次开发技术应用现状

1.3.3 基于NX的参数化设计技术研究现状

1.4 主要研究内容和方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.5 论文组织结构

2 实木框式柜类家具参数化设计系统开发方案

2.1 系统设计原则与开发流程

2.1.1 系统设计原则

2.1.2 系统开发流程

2.2 实木框式柜类家具参数化设计系统分析

2.2.1 系统需求分析

2.2.2 系统开发工具选择

2.2.3 系统可行性分析

2.2.4 系统设计难点

2.3 实木框式柜类家具参数化设计系统总体设计

2.3.1 系统总体结构

2.3.2 系统开发方案确立

2.4 本章小结

3 实木框式拒类家具参数化模型设计

3.1 实木框式柜类家具

3.1.1 实木框式柜类家具概念

3.1.2 实木框式柜类家具分类与结构特点

3.2 实木框式柜类家具参数化设计总体思路

3.2.1 NX参数化设计方法

3.2.2 实木框式柜类家具设计模块划分

3.2.3 实木框式柜类家具设计参数分析

3.2.4 参数化模型模板设计要点

3.3 实木框式柜类家具参数化设计过程

3.3.1 零件级的参数化设计

3.3.2 部件级的参数化设计

3.3.3 产品级的参数化设计

3.4 本章小结

4 实木框式柜类家具参数化设计系统实现

4.1 系统开发描述

4.1.1 系统开发总体描述

4.1.2 系统开发关键步骤

4.2 系统开发过程

4.2.1 系统开发环境设置

4.2.2 系统菜单栏的开发

4.2.3 快速建模模块的开发流程

4.2.4 知识工程模块的开发流程

4.3 系统运行实例

4.3.1 系统安装环境与安装流程

4.3.2 系统运行实例

4.3.3 系统效果分析

4.4 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

附录A 系统需求访谈提纲

附录B 系统主要功能代码

附录C 攻读学位期间的主要学术成果

致谢

#### （2）植物多态性SSR数据库构建关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究内容与论文结构

1.2.1 研究内容

1.2.2 论文组织结构

2 国内外研究现状及进展

2.1 SSR识别基本算法研究现状

2.1.1 后缀树

2.1.2 后缀数组与最长公共前缀

2.1.3 重复模式匹配

2.2 SSR标记开发技术研究进展

2.3 SSR标记数据库研究进展

2.3.1 物种SSR数据库

2.3.2 综合型SSR数据库

2.4 存在问题分析

2.5 本章小结

3 基于序列偏移的SSR识别算法研究

3.1 序列偏移方法概述

3.1.1 串联重复定义

3.1.2 算法基本思想

3.1.3 问题与难点分析

3.2 SO-SSR识别算法理论设计

3.2.1 算法核心理论

3.2.2 算法执行步骤

3.3 SO-SSR识别算法实现

3.4 SO-SSR算法分析

3.4.1 示例分析

3.4.2 性能分析

3.5 本章小结

4 基于SO-SSR的植物多态性SSR标记开发方法研究

4.1 多态性SSR标记开发技术路线

4.2 数据来源与采集方法研究

4.2.1 数据筛选标准

4.2.2 网络爬虫基本策略

4.2.3 问题分析及采集策略优化

4.2.4 SRA采集系统搭建与使用示例

4.3 转录组数据处理方法

4.3.1 NGS序列质控过滤

4.3.2 组装转录组

4.3.3 聚类去冗余

4.4 基于SO-SSR的多态性SSR标记开发

4.4.1 多态性SSR标记开发关键问题

4.4.2 多态性SSR位点检测与差异评估

4.4.3 标记开发设计实现

4.5 多态性SSR标记开发实例分析

4.6 本章小结

5 植物多态性SSR数据库系统开发与应用

5.1 PPSD系统设计

5.1.1 系统整体架构

5.1.2 PPSD功能设计

5.1.3 PPSD后台管理系统功能设计

5.1.4 PPSD系统数据库设计

5.2 PPSD系统开发与测试

5.2.1 开发环境及相关技术

5.2.2 PPSD数据库实现

5.2.3 PPSD后台管理系统实现

5.2.4 系统功能测试

5.3 植物多态性SSR数据库应用实例

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 工作总结

6.2 未来研究展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （3）基于ECRS的物流信息系统自动化测试的流程优化及代码重构（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1. 研究背景与意义

1.1.1. 研究背景

1.1.2. 研究目的及意义

1.2. 国内外现状

1.3. 研究内容与结构安排

1.3.1. 研究内容

1.3.2. 论文主要创新点

1.3.3. 论文结构

第二章 关键技术研究

2.1. 物流信息系统的研究

2.1.1. 物流信息系统概述

2.1.2. 物流信息系统的特点

2.1.3. 物流信息系统开发及测试特点

2.1.4. 仓储管理系统实例

2.2. 自动化测试的研究

2.2.1. 自动化测试的概念和测试步骤

2.2.2. 自动化测试的优缺点及适用系统

2.2.3. 常见的自动化测试工具分类及介绍

2.3. 流程优化的研究

2.3.1. 流程管理

2.3.2. 流程诊断工具

2.3.3. 流程优化工具

2.3.4. ECRS分析法

2.3.5. 流程再造介绍

2.4. 开发架构的研究

2.5. 本章小结

第三章 物流信息系统自动化测试的流程现状及存在问题

3.1. ATF自动化测试工具介绍

3.2. 物流信息系统自动化测试的流程梳理

3.3. 物流信息系统自动化测试的流程分析

3.4. 物流信息系统的自动化测试存在的问题

3.4.1. 测试耗时

3.4.2. 测试流程诊断

3.4.3. 测试流程步骤存在的问题

3.5. 本章小结

第四章 物流信息系统自动化测试的流程优化及代码重构

4.1. 物流信息系统自动化测试系统的流程优化方案

4.1.1. 流程优化方案一

4.1.2. 流程优化方案二

4.2. 物流信息系统自动化测试系统的流程优化代码实现

4.2.1. 流程优化方案一实现

4.2.2. 流程优化方案二实现

4.3. 本章小结

第五章 物流信息系统自动化测试的优化效果评估

5.1. 流程优化方案一优化效果评估

5.2. 流程优化方案二优化效果评估

5.3. 本章小结

第六章 总结与展望

6.1. 本文总结

6.2. 研究展望

参考文献

致谢

攻读学位期间取得的研究成果

#### （4）基于JAVAEE的甘肃电信运营支撑管理系统设计及实现（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 主要研究内容及创新点

1.2.1 研究内容

1.2.2 创新点

1.3 研究生期间的重要工作

1.4 本文组织结构

第二章 运营支撑系统建设现状

2.1 国内发展历程

2.2 国外发展历程

2.3 现状分析

2.4 解决方案

第三章 甘肃电信运营支撑管理系统的设计

3.1 设计原则

3.2 系统需求分析

3.3 系统设计

3.3.1 总体架构设计

3.3.2 系统流程设计

3.3.3 系统功能设计

3.3.4 系统性能设计

3.3.5 数据库设计

3.4 功能模块设计

3.4.1 短信功能的设计

3.4.2 产品工单模块的设计

3.4.3 支付能力接入功能的设计

3.4.4 反向同步信息通知模块的设计

3.4.5 反向同步信息查询模块的设计

3.4.6 客户受理信息查询模块的设计

3.5 本章小结

第四章 甘肃电信运营支撑管理系统的实现

4.1 相关技术介绍

4.1.1 Oracle数据库

4.1.2 B/S架构

4.1.3 设计开发技术

4.2 系统开发运行环境搭建

4.3 数据库搭建

4.4 功能模块实现

4.4.1 短信功能的实现

4.4.2 产品工单模块的实现

4.4.3 支付能力接入功能的实现

4.4.4 反向同步信息通知模块的实现

4.4.5 反向同步信息查询模块的实现

4.4.6 客户受理信息查询模块的实现

4.5 管理平台的展示

4.6 本章小结

第五章 甘肃电信运营支撑管理系统的部署及测试

5.1 系统部署环境搭建

5.2 系统部署情况介绍

5.3 系统测试方案设计

5.4 功能验证测试

5.5 系统性能测试

5.6 系统安全测试

5.7 系统测试分析

5.8 系统测试结论

5.9 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （5）电力安全生产输电业务系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目标及内容

1.4 技术路线

1.5 创新点与贡献

第二章 系统需求分析

2.1 需求概述

2.2 地理信息服务需求

2.2.1 地理信息结构

2.2.2 GIS服务开发要求

2.3 软件服务需求

2.3.1 电网图形管理需求

2.3.2 设备定制编辑需求

2.3.3 图形定制管理需求

2.3.4 专题图管理需求

2.4 非功能需求

2.5 系统研发技术

2.6 本章小结

第三章 系统设计

3.1 系统总体设计

3.2 地理信息服务功能设计

3.2.1 功能框架设计

3.2.2 功能流程设计

3.2.3 地理信息交互设计

3.3 软件服务功能设计

3.3.1 电网图形管理功能设计

3.3.2 设备定制编辑功能设计

3.3.3 图形定制管理功能设计

3.3.4 专题图管理功能设计

3.4 数据库设计

3.4.1 概念结构分析

3.4.2 数据表设计

3.5 本章小结

第四章 系统实现

4.1 系统开发环境

4.2 地理信息服务功能实现

4.2.1 GIS服务环境配置

4.2.2 GIS资源创建与发布

4.2.3 GIS图层绘制处理

4.2.4 GIS图上操作开发

4.2.5 地理信息交互功能实现

4.3 系统功能模块实现

4.3.1 电网图形管理模块实现

4.3.2 设备定制编辑模块

4.3.3 图形定制管理模块

4.3.4 专题图管理模块

4.4 软件服务发布

4.5 本章小结

第五章 系统测试

5.1 测试概述

5.2 测试内容

5.3 测试结果

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （6）GPON ONU设备辅助开发工具的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文的研究内容及结构安排

第二章 相关技术

2.1 GPON的相关技术

2.1.1 GPON总体概述

2.1.2 OMCI协议

2.1.3 GPON ONU设备

2.2 软件开发工具

2.3 数据库

2.4 本章小结

第三章 需求分析

3.1 工具开发的可行性

3.2 OLT仿真功能需求

3.3 OMCI消息解析功能需求

3.4 学习辅助功能需求

3.5 需求对象

3.6 性能需求

3.7 本章小结

第四章 系统设计

4.1 系统架构设计

4.1.1 OLT仿真模块的设计与实现方法

4.1.2 OMCI消息分析模块的设计与实现方法

4.1.3 OMCI学习辅助模块设计与实现方法

4.2 对话框设计

4.3 数据库设计

4.3.1 数据库设计概述

4.3.2 数据库需求分析

4.3.3 数据库结构

4.4 数据处理流程设计

4.5 本章小结

第五章 工具的实现

5.1 功能模块的实现

5.1.1 GPON OLT模拟器模块

5.1.2 OMCI学习辅助模块

5.1.3 OMCI消息分析模块

5.2 工具特点

5.3 本章小结

第六章 软件测试

6.1 软件测试的目的

6.2 软件测试的方法

6.3 系统测试用例

6.3.1 ONU注册测试

6.3.2 脚本解析测试

6.4 ONU CLIENT测试软体的开发

6.5 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

致谢

参考文献

#### （7）基于UG二次开发线缆网络布线快速检查技术的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

§1.1 研究背景及课题的提出

§1.1.1 研究背景

§1.1.2 课题的提出

§1.2 国内外相关技术研究现状

§1.2.1 国外研究现状

§1.2.2 国内研究现状

§1.3 课题研究意义及主要研究内容

§1.3.1 课题研究意义

§1.3.2 主要研究内容

第二章 布线算法选择及开发方法分析

§2.1 布线算法选择

§2.1.1 快速探索随机树(RRT)法

§2.1.2 概率路线图(PRM)法

§2.1.3 A~*算法

§2.2 开发方法分析

§2.2.1 开发平台概述

§2.2.2 UG二次开发功能模块描述

§2.2.3 开发方式

§2.3 本章小结

第三章 检查模型分析

§3.1 线缆检查流程

§3.2 模型简化分析

§3.3 路径优化及模型建立

§3.4 本章小结

第四章 线缆数据库研究

§4.1 数据库系统设计

§4.2 线缆规格库

§4.3 线缆规则库

§4.3.1 最小弯曲半径的分析

§4.3.2 装配余量的分析

§4.4 本章小结

第五章 线缆检查软件开发及关键技术的实现

§5.1 开发环境配置

§5.1.1 系统环境变量配置

§5.1.2 VS与UG二次开发的环境配置

§5.2 菜单及UI界面设计

§5.2.1 菜单设计

§5.2.2 UI界面设计

§5.3 程序主体设计

§5.3.1 程序的基本结构

§5.3.2 程序框架建立

§5.3.3 头文件

§5.3.4 检查技术的实现

§5.4 软件应用验证

§5.4.1 工作流程与性能

§5.4.2 运行步骤及结果

§5.5 本章小结

第六章 总结和展望

§6.1 总结

§6.2 展望

参考文献

致谢

作者在攻读硕士期间的主要研究成果

#### （9）基于UG NX的叉车门架参数化CAD/CAE一体化系统的研究与开发（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 二次开发参数化设计研究现状

1.2.2 参数化分析与优化研究现状

1.2.3 CAD/CAE一体化技术研究现状

1.2.4 叉车的设计分析研究现状

1.3 研究的主要内容

1.3.1 研究目标和内容

1.3.2 章节内容安排

1.4 本章小结

2 系统总体架构与开发基础

2.1 系统设计框架与功能

2.1.1 系统需求分析

2.1.2 系统体系架构

2.1.3 系统总体功能设计

2.2 系统开发环境配置

2.3 UGNX二次开发关键技术

2.3.1 二次开发流程

2.3.2 NX/Open API

2.3.3 用户界面设计技术

2.3.4 应用程序的运行

2.4 本章小结

3 叉车门架参数化建模系统开发

3.1 参数化设计方法及系统设计思路

3.1.1 交互图形参数化设计

3.1.2 二次开发参数化设计

3.1.3 参数化建模系统总体设计思路

3.2 基于模型模板的参数化建模

3.2.1 模型参数分析

3.2.2 表达式法建立参数化零件模板

3.2.3 UGNX参数化建模执行

3.3 参数化设计系统开发与功能实现

3.3.1 用户菜单定制

3.3.2 用户对话框设计

3.3.3 应用程序设计与编译

3.4 本章小结

4 叉车门架参数化分析系统开发

4.1 参数化分析技术及系统设计思路

4.1.1 参数化CAE分析技术

4.1.2 Journaling二次开发技术

4.1.3 参数化分析系统总体设计思路

4.2 参数化CAE模型

4.2.1 门架系统受力分析计算

4.2.2 建立有限元模型

4.2.3 建立仿真模型

4.3 参数化分析系统开发与功能实现

4.3.1 自定义菜单设计

4.3.2 对话框设计

4.3.3 应用程序设计与编译

4.4 参数化分析系统运行实例

4.5 本章小结

5 叉车门架参数化优化设计系统开发

5.1 优化设计方法及系统设计思路

5.1.1 结构优化设计

5.1.2 参数化优化系统总体设计思路

5.2 基于模拟退火算法的模型优化

5.2.1 门架优化模型建立

5.2.2 模拟退火优化算法

5.3 参数化优化系统开发与功能实现

5.3.1 用户界面设计

5.3.2 应用程序编译

5.4 实例运行与结果分析

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 研究工作总结

6.2 展望

参考文献

作者简介及在校期间参加的科研工作及成果

#### （10）仿真数据管理技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

缩略语对照表

第一章 绪论

1.1 课题概述

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的

1.1.3 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文研究内容及组织结构

1.3.1 论文主要研究内容

1.3.2 论文组织结构

第二章 系统需求分析与总体设计

2.1 机械产品的设计及开发业务描述

2.2 系统需求分析

2.2.1 系统业务逻辑性能的需求分析

2.2.2 系统总体性能的需求分析

2.2.3 系统运行环境的需求分析

2.3 总体框架设计

2.3.1 系统层次架构

2.3.2 系统体系架构

2.3.3 系统功能架构

2.3.4 系统工作流程

2.4 系统功能设计

2.4.1 仿真门户管理

2.4.2 仿真工程管理

2.4.3 仿真数据管理

2.4.4 仿真流程管理

2.4.5 仿真资源管理

2.4.6 系统配置管理

2.5 本章小结

第三章 仿真任务与数据管理技术

3.1 数据可视化技术

3.1.1 数据预处理

3.1.2 映射

3.1.3 绘制

3.1.4 显示

3.2 仿真数据版本控制技术

3.2.1 版本控制方案分析

3.2.2 版本控制关键算法

3.3 仿真任务调度技术

3.3.1 仿真任务调度方案

3.3.2 仿真任务调度关键算法

3.4 仿真数据动态建模技术

3.4.1 关键问题分析

3.4.2 仿真数据动态建模方案

3.5 本章小结

第四章 异构系统集成与协同技术

4.1 协同仿真技术

4.1.1 仿真过程协同

4.1.2 仿真工具协同

4.1.3 仿真数据协同

4.2 仿真工具集成技术

4.2.1 SOA关键问题分析

4.2.2 SOA统一接口框架集成方案

4.2.3 基于组件插件技术的工具软件集成

4.3 高性能计算集成技术

4.3.1 需求分析

4.3.2 集成方案

4.4 仿真流程管控技术

4.4.1 技术分析

4.4.2 管理机制

4.5 本章小结

第五章 系统原型开发与测试

5.1 系统开发环境与部署

5.1.1 系统开发环境

5.1.2 系统运行环境

5.1.3 系统拓扑结构

5.2 系统功能组件开发

5.2.1 功能数据库结构设计

5.2.2 数据库连接

5.3 系统功能测试

5.3.1 仿真工程管理测试

5.3.2 仿真数据管理测试

5.3.3 仿真流程管理测试

5.3.4 系统配置和仿真人员管理测试

5.3.5 仿真资源库管理测试

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

作者简介

### 四、系统开发及开发工具（论文参考文献）

- [1]实木框式柜类家具参数化设计系统开发[D]. 邵兴德. 中南林业科技大学, 2021

- [2]植物多态性SSR数据库构建关键技术研究[D]. 邓家炜. 安徽农业大学, 2021(02)

- [3]基于ECRS的物流信息系统自动化测试的流程优化及代码重构[D]. 刘福林. 北京邮电大学, 2021(01)

- [4]基于JAVAEE的甘肃电信运营支撑管理系统设计及实现[D]. 席斌. 兰州大学, 2021(09)

- [5]电力安全生产输电业务系统的设计与实现[D]. 鄂天游. 电子科技大学, 2021(01)

- [6]GPON ONU设备辅助开发工具的设计与实现[D]. 伍志星. 电子科技大学, 2020(03)

- [7]基于UG二次开发线缆网络布线快速检查技术的研究[D]. 徐汇宇. 桂林电子科技大学, 2020(02)

- [8]教育部关于印发普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版2020年修订）的通知[J]. 教育部. 中华人民共和国教育部公报, 2020(06)

- [9]基于UG NX的叉车门架参数化CAD/CAE一体化系统的研究与开发[D]. 范慧楚. 浙江大学, 2020(06)

- [10]仿真数据管理技术研究[D]. 李仪. 西安电子科技大学, 2020(05)

本文来源: https://www.lw24.cn/article/e413235bd79da2f1dc06b461.html